## Slide 1: Helix SRAD telemetry antenna
Funk Gábor – BME Suborbitals

## Slide 2: General ismertető
A helix antenna (spirál antenna) egy olyan rádióantenna, amely egy vezető huzalból spirál (csavart) alakban készül, általában egy henger köré tekerve.
Egy spirálisan feltekert vezeték és mögötte egy fém reflektor (alaplap).
A rádióhullámokat körkörösen polarizált formában sugározza
Irányított sugárzás
Nagy gain
Kevésbé érzékeny az orientációra.

## Slide 3: Struktúra legyártása
PVC cső + 3D nyomtatott részek
Csavarozás a modularitás miatt
2 féle gyártási opció: alulap vagy alu fólia. Összehasonlítás a dokumentációban
Nem fém csavarokat lehet használni a jobb gain érdekében.

## Slide 4: Lap legyártása
2 féle gyártási opció: alulap vagy alu fólia. Összehasonlítás a dokumentációban
NE érintkezzen a helix huzallal.
Az alufólia RF szempontból úgy viselkedik mint a lap, ha a fólia ki van feszítve.
Nem jön szét, mert a cső talp oda rögzíti.

## Slide 5: Helix legyártása
2mm vastag rézhuzal helix szálnak.
Feltekerni kézzel nehéz, 3D nyomtatott segédelemmel kell.
Elsőnek fel kell tekerni a huzalt, majd azt felvezetni alulról.
Vastagság miatt struktúra tartó.
A menetek között egyenlő hely legyen.

## Slide 6: Kábelezés
RG174 Koax kábel
Egyik oldal egy SMA male connector, másik oldal:
- A külső ér a ground plane (aluhoz) csatlakozik.
- Belső ér a rézhuzalba van beforrasztva.
Lehet a középső lyukon felvezetni, de ha a helix fázisát meg akarjuk tartani, érdemes az egyik csavar helyetti lyukon felvezetni.
Először le kell kopasztani a védőburkokat és csak azután érdemes felvezetni alulról a kábelt.
Több személyes a szerelés!!!

## Slide 7: Tesztelés
NanoVNA-val mérés (tényleg van-e erősítése)
Multiméterrel mérés (nem-e ér össze a shield és a helix réz elem)
Long-range tesztek
Kimenet: kicsit fine-tuneolni kellett az alsó helix rézmeneteket.

## Slide 8: Köszönöm a figyelmet!